| ΜΕΛΕΤΗ: | Προμήθεια και τοποθέτηση σιδερένιων κιγκλιδωμάτων στο παλαιό στάδιο «Ανταγόρας». |
| --- | --- |
| ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : | 08/2021 |
| ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : | 27.810,90 € (με Φ.Π.Α. 17%) |
| CPV : | 45342000-6 (Τοποθέτηση περιφράξεων) |

Περιεχόμενα :

- Τεχνική έκθεση – τεχνικές προδιαγραφές

- Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

- Συγγραφή υποχρεώσεων

- Έντυπο οικονομικής προσφοράς

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: | Προμήθεια και τοποθέτηση σιδερένιων κιγκλιδωμάτων στο παλαιό στάδιο «Ανταγόρας» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ΑΡ.ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: | 08/2021 |  |  |  |

- ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Η μελέτη αυτή αφορά στην προμήθεια και τοποθέτηση σιδερένιων κιγκλιδωμάτων στο παλαιό στάδιο «Ανταγόρας».

Οι κατασκευές  που  θα τοποθετηθούν επί της οδού Αρτεμισίας είναι:

α) Κιγκλίδωμα, διαστάσεων: 8,00μ. Χ 2,00μ.-2,05μ. (τεμάχια:3),

β) Κιγκλίδωμα, διαστάσεων: 8,00μ. Χ 0,93μ.-1,00μ. (τεμάχια:9)

και αυτές επί της οδού Φαιναρέτης είναι:

α) Πόρτα δίφυλλη, διαστάσεων: 2,70μ. Χ 2,75μ.-2,80μ. (τεμάχια:1),

β) Κιγκλίδωμα, διαστάσεων: 1,60μ. Χ 1,95μ.-2,00μ. (τεμάχια:1)

Για την περίφραξη που περιγράφεται παραπάνω, χρησιμοποιούνται  μασίφ, γαλβανιζέ, σιδερένιες ράβδοι 14/14χιλ. περαστές μέσα από οριζόντιες ράβδους (Π διάτρητο). Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια του μορφοσιδήρου και των υλικών ήλωσης και στερέωσης καθώς και η εργασία για την πλήρη κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση των κιγκλιδωμάτων.

Η θύρα είναι δίφυλλη με σκελετό 30Χ30mm, μασίφ με σχέδιο Π διάτρητο κενό 11cm και 14Χ14

μασίφ γαλβανιζέ.

Στα σιδερένια κιγκλιδώματα και στην θύρα πρόσβασης θα εφαρμοστεί μία στρώση αντιδιαβρωτικού υποστρώματος ενός συστατικού πριν την τελική βαφή τους με δύο στρώσεις ελαιοχρώματος. Στην ανά τιμή περίφραξης περιλαμβάνονται υλικά εν γένει και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους και έντεχνης κατασκευής, τοποθέτησης και πάκτωσης.

Ο προϋπολογισμός  του έργου   ανέρχεται στο ποσό των  27.810,90 ευρώ  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 17% και η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 15.7135.0028 του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2021 του Δήμου Κω.

Κως, 16/11/2021

Η  συντάξασα

Σταματία Ν. Μεταξωτού

Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: | Προμήθεια και τοποθέτηση σιδερένιων κιγκλιδωμάτων στο παλαιό στάδιο «Ανταγόρας» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ΑΡ.ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: | 08/2021 |  |  |  |

2.ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

| α/α | Περιγραφή Είδους | Μονάδα Μέτρησης | Ποσότητα | Τιμή μονάδος χωρίς Φ.Π.Α.(€) | Αξία χωρίς Φ.Π.Α. (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Κιγκλίδωμα: (8,00Χ2,00-2,05)μ. | τεμ. | 3 | 2.720,00 | 8.160,00 |
| 2 | Κιγκλίδωμα: (8,00Χ0,93-1,00)μ. | τεμ. | 9 | 1.410,00 | 12.690,00 |
| 3 | Δίφυλλη Ανοιγόμενη Πόρτα, διαστάσεων (2,70Χ2,75-2,80)μ. | τεμ. | 1 | 1.870,00 | 1.870,00 |
| 4 | Κιγκλίδωμα: (1,60Χ1,95-2,00)μ. | τεμ. | 1 | 1.050,00 | 1.050,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 23.770,00 € |  |  |  | 3.387,25 € |
| Φ.Π.Α. (17%) | 4.040,90 € |  |  |  | 575,83 € |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. | 27.810,90 € |  |  |  | 3,963.08 € |

Κως, 16/11/2021

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ:

Ο Προϊστάμενος

Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Η συντάξασα

Σταματία Ν. Μεταξωτού                                                     Νεκτάριος Γεωργαντής

Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.                                          MSc, Μηχανικός Πληροφορικής & Η/Υ

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: | Προμήθεια και τοποθέτηση σιδερένιων κιγκλιδωμάτων στο παλαιό στάδιο «Ανταγόρας» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ΑΡ.ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: | 08/2021 |  |  |  |

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1ο

Αντικείμενο

Αντικείμενο της μελέτης είναι η προμήθεια και τοποθέτηση σιδερένιων κιγκλιδωμάτων στο παλαιό στάδιο  «Ανταγόρας»  Δήμου Κω.

Άρθρο 2ο

Ισχύουσες διατάξεις.

Η διενέργεια της προμήθειας διέπεται από τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α/08-8-2016) και του εν ισχύ Δ.Κ.Κ. Ν.3463/06 περί κυρώσεως Δημοτικού & Κοινοτικού Κώδικα.

Η πίστωση θα επιβαρύνει τον κωδικό 15.7135.0028 του εγκεκριμένου Π/Υ του Δήμου, έτους 2021, συνολικού ποσού  27.810,90 € .

Άρθρο 3ο

Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας

Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων, σύμφωνα με το άρθρο 86 του Ν.4412/2016 και κριτήριο κατακύρωσης την ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ από οικονομικής άποψης προσφορά, στο σύνολο των  υλικών, βάση ΤΙΜΗΣ (χαμηλότερη).

- Επιπλέον στην τιμή προσφοράς θα συμπεριλαμβάνεται και το κόστος μεταφοράς,  σε σημεία που θα υποδειχθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Κω.

Άρθρο 4ο

Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος

α) Διακήρυξη

β) Συγγραφή υποχρεώσεων

γ) Ενδεικτικός προϋπολογισμός

δ) Τεχνικές προδιαγραφές

Άρθρο 5ο

Αξιολόγηση προσφορών

Η αξιολόγηση των προσφορών (συμφωνία ή όχι της τεχνικής περιγραφής της προσφοράς με τις τεχνικές προδιαγραφές) και η εισήγηση για την ανάθεση της προμήθειας θα γίνει από το αρμόδιο όργανο, σύμφωνα με το άρθρο 100  του Ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 6ο

Σύμβαση

Ο ανακηρυχθείς ανάδοχος είναι πλήρως υπεύθυνος για την αποστολή των υλικών και παράδοση τους σε αρίστη κατάσταση στην τοποθεσία που θα του ζητηθεί, ενώ είναι υπόχρεος να παρέχει τεχνικές πληροφορίες, όταν αυτές ζητηθούν. Υποχρεούται να καταθέσει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης και να υπογράψει τη σχετική σύμβαση  έτσι όπως ρητά αναφέρονται στα άρθρα 103 και 105 του Ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 7ο

Δυνατότητα προαίρεσης

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται χωρίς νέα διαδικασία, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 104 και 132 του Ν. 4412/2016.

Άρθρο 8ο

Χρόνος & Τόπος παράδοσης

Η παράδοση των ειδών θα γίνει, σύμφωνα με τα άρθρα 206, 207, 208 & 209 του Ν.4412/2016 επί τόπου του έργου στην Δημοτική Κοινότητα Κω.

Ως Χρόνος παράδοσης θα είναι εξήντα (60 ) ημέρες, από την υπογραφή της σύμβασης.

Άρθρο 9ο

Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας

Ο Δήμος, ως αναθέτουσα αρχή, μπορεί όταν κρίνει σκόπιμο, να προβλέψει στην σύμβαση της προμήθειας και την εγγυημένη λειτουργία του αντικειμένου της προμήθειας, η οποία θα περιλαμβάνει το χρόνο και το περιεχόμενο της εγγυημένης λειτουργίας, σύμφωνα με τις διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 215 του Ν.4412/2016.

Άρθρο 10ο

Πλημμελής κατασκευή

Εάν κατά την παραλαβή τα είδη δεν είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές τις μελέτης και την προσφορά του προμηθευτή, τότε ο ανάδοχος υποχρεούται να αντικαταστήσει ή αποκαταστήσει τα είδη, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

ΑΡΘΡΟ 11ο

Ποινικές ρήτρες-Έκπτωση του αναδόχου

Εφόσον υπάρχει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας, μπορεί να επιβληθούν ποινικές ρήτρες σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 218 του Ν.4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 12ο

Φόροι, τέλη, κρατήσεις

Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με όλους τους φόρους, τέλη, κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, πλην Φ.Π.Α.

ΑΡΘΡΟ 13ο

Εξοφλητικός λογαριασμός

Η πληρωμή θα γίνει μετά την σύνταξη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής των ειδών από την αρμόδια επιτροπή του Δήμου.

ΑΡΘΡΟ 14ο

Τμηματική – Οριστική παραλαβή

Τα υλικά θα παραδοθούν  στο σύνολό  τους ή τμηματικά,  ανάλογα με τις εντολές της Υπηρεσίας, αλλά μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία. Τα έξοδα συσκευασίας των υλικών, μεταφοράς και παράδοσης στον χώρο επιλογής της Υπηρεσίας, βαρύνουν τον προμηθευτή και θα παραλαμβάνονται από την αρμόδια επιτροπή παρουσία του αναδόχου.

Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει ή την τέλεια απόρριψη κάποιου είδους ή την αποκατάστασή του. Εάν ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί προς τις ανωτέρω προτάσεις της επιτροπής, μέσα σε προθεσμία που η ίδια θα ορίσει, ο Δήμος δικαιούται να ενεργήσει την τακτοποίηση αυτών, σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου και κατά τον προσφορότερο, για τις ανάγκες και τα συμφέροντα αυτού τρόπο.

Κως, 16/11/ 2021

Η  συντάξασα

Σταματία Ν. Μεταξωτού

Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: | Προμήθεια και τοποθέτηση σιδερένιων κιγκλιδωμάτων στο παλαιό στάδιο «Ανταγόρας» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ΑΡ.ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: | 08/2021 |  |  |  |

4.ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

| α/α | Περιγραφή Είδους | Μονάδα Μέτρησης | Ποσότητα | Τιμή μονάδος χωρίς Φ.Π.Α.(€) | Αξία χωρίς Φ.Π.Α. (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Κιγκλίδωμα: (8,00Χ2,00-2,05)μ. | τεμ. | 3 |  |  |
| 2 | Κιγκλίδωμα: (8,00Χ0,93-1,00)μ. | τεμ. | 9 |  |  |
| 3 | Δίφυλλη Ανοιγόμενη Πόρτα, διαστάσεων (2,70Χ2,75-2,80)μ. | τεμ. | 1 |  |  |
| 4 | Κιγκλίδωμα: (1,60Χ1,95-2,00)μ. | τεμ. | 1 |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  | 3.387,25 € |
| Φ.Π.Α. (17%) |  |  |  |  | 575,83 € |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. |  |  |  |  | 3,963.08 € |

Ο Προσφέρων:

Ημερομηνία

Σφραγίδα-Υπογραφή

# Text boxes

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΚΩ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ

Ταχ. Δ/νση:          : Σκεύου Ζερβού 40, Κως

Ταχ. Κώδικας       : 85300

Πληροφορίες       : Στ. Μεταξωτού

Τηλ.                        : 2242 361533

Τηλ/τυπία             : 2242026362

Ηλεκτρον. δ/νση : s.metaxotou@kos.gr